㈱土壌環境ﾌﾟﾛｾｽ研究所は、瞬間混合器ＤＥＭ(商標)を開発しました。

この混合器は、回転機構が無くて、マイクロバブルを利用して瞬間的に

混合する機能を発現します。混合性能が抜群のため、混合器の容積は非常に

小さくなります。

ＤＥＭを濁水処理の凝集剤混合に使用した凝集剤混合装置を開発しました。

例えば、３０ｍ３／ｈｒの凝集剤混合装置のＤＥＭ容積は、5リットルです。

# Text boxes

凝集剤混合装置

高圧ポンプ

凝集剤

混合器（ＤＥＭ）

受槽

供給機

凝集ﾌﾛｯｸ水

濁水

水中ポンプ

装置仕様

処理能力　30ｍ３／ｈｒ

装置寸法　1.5m長×1ｍ巾×２m高

処理能力の大容量化は可能：　100ｍ３／ｈｒ

ＤＥＭ：高圧水を用いた土壌と水の混合物の製造装置

（特許第4990326号）

汚濁排水に凝集剤を添加する新規連続汚濁排水処理装置及び方法

（特願2011-169605号）

凝集装置全体写真

更新すること

凝集剤供給機

混合器（商標　ＤＥＭ）

高圧ポンプ

㈱土壌環境プロセス研究所

ﾌﾟﾛｾｽ

特徴

- 無機系凝集剤1種類を使用

- 凝集剤混合はＤＥＭでおこなう。ＤＥＭの体積は５Ｌ

- ＤＥＭによる強力攪拌を実現

- ﾌﾟﾛｾｽが単純

特許